Република Србија

ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ

Број: 404/1-46-8/2018-02

Дана: 22.11.2018. године

К њ а ж е в а ц

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за спровођење поступка јавне набавке изборa приватног партнера и доделe јавног уговора о јавно-приватном партнерству за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства без елемената концесије за пројекат ''Реконструкција и дугогодишње одржавање система јавног осветљења на територији општине Књажевац применом мера уштеда енергије'', сачињава

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- Конкурсна документација у поступку јавне набавке изборa приватног партнера и доделe јавног уговора о јавно-приватном партнерству за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства без елемената концесије за пројекат ''Реконструкција и дугогодишње одржавање система јавног осветљења на територији општине Књажевац применом мера уштеда енергије'', број 404/1-46-4/2018-02 од дана 18.10.2018. године (у даљем тексту: Конкурсна документација),  мења и допуњује се.

- На страни 22. Конкурсне документације, пасус други, тачка 9. мења се и гласи:

'' За сваки понуђени тип LED светиљки доставити изјаву произвођача о класи енергетске ефикасности светиљки. Понуђене LED светиљке треба да имају класу енергетске ефикасности мин. А+ и да се изјава произвођача односи на предметну јавну набавку.''.

- На странама 20, 21. и 22. Конкурсне документације, реченица: “Светиљка треба да је опремљена интегрисаном пренапонском заштитом у самом драјверу од мин. 4kV и 4kА, као и да буде опремљена додатним уређајем за одвођење пренапона пре драјвера са карактеристикама од минимално 10kV и 10кА.” замењује се реченицом:

“Светиљка треба да је опремљена интегрисаном пренапонском заштитом у самом драјверу од мин. 4kV, као и да буде опремљена додатним уређајем за одвођење пренапона пре драјвера са карактеристикама од минимално 10kV.”.

- На страни 21. Конкурсне документације реченица: “Механичка отпорност на удар минимално IK10 у сагласности са СРПС-ЕН 60068-2 или СРПС ЕН 62262” замењује се реченицом:

“Механичка отпорност на удар минимално IK08 у сагласности са СРПС-ЕН 60068-2 или СРПС ЕН 62262”

- На страни 21. конкурсне документације, у пасусу насловљеним са:

''Опис светиљки за украсно-улично осветљење''  додаје се нова тачка 19. која гласи:

''Светиљка треба да буде офарбана у црну боју, шифре РАЛ 9005, у мат завршној обради.“.

- На страни 19. Конкурсне документације врши се исправка речи у 15. реду, где уместо речи ''Украсно осветљење'' треба да стоји ''Метал халоген''.

- На страни 22. Конкурсне документације, пасус други, тачка трећа која гласи:

''Тест електромагнетске компатибилности (ЕМС) према стандарду EN55015 или одговарајући.'', брише се.

- Остали део Конкурсне документације остаје непромењен, као и рок за подношење и отварање понуда.

- Измену и допуну Конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки и званичној интернет презентацији Општине Књажевац истовремено са пречишћеним текстом Конкурсне документације.

Комисија за спровођење поступка јавне набавке