Република Србија

ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ

Ул. Милоша Обилића 1.

Председник општине

# Број: 404/1-23-6/2013-02

##### Дана: 10.12.2013. године

К њ а ж е в а ц

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' број 124/2012), Комисија за спровођење поступка јавне набавке мале вредности радова- aдаптација и поправка службених просторија у Полицијској станици Књажевац за задржавање лица према којима је изречена мера задржавања због угрожавања безбедности саобраћаја, објављује

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

I

Конкурсна документација у поступку јавне набавке мале вредности радова- aдаптација и поправка службених просторија у Полицијској станици Књажевац за задржавање лица према којима је изречена мера задржавања због угрожавања безбедности саобраћаја, број 404/1-23-6/2013-02 од дана 05.12.2013. године, мења се.

## II

Образац 11. у конкурсној документацији ''СТРУКТУРА ЦЕНЕ ПОНУДЕ - ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА'' , на страни 27 и 28, мења се и сада гласи:

’’ОБРАЗАЦ 11.

СТРУКТУРА ЦЕНЕ ПОНУДЕ - ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

| Р.бр. | Назив позиције | Јед. мере | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а |  | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Демонтажа постојећих вертикала централног грејања и повезивање ван просторије за притвор у предпростор | м1 | 10 | x |  | = |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Набавка и уградња армираног бетона МБ20 у двослојној оплати за темеље и преградне зидове, арматура по детаљу. | м3 | 6,6 | x |  | = |  |
| 3 | Набавка и уградња радијатора у одвојеном предпростору притворских соба димензије 120x140 цм са повезивањем кроз зид и решеткастком заштитом без вентила. | Ком | 2 | x |  | = |  |
| 4 | Набавка и уградња металних, ‘’решеткастих’’ врата са по две браве и контра шаркама (пречник гвожђа фи22 мм, размак између шипки 12цм), дим 85x190, са фарбањем. | Ком | 4 | x |  | = |  |
| 5 | Набавка и уградња пластичних водоводних цеви ½ col и повезивање санитарије. Цеви се бетонирају у зид, невидљиво, вентиле уградити у суседну неутралну просторију. | м1 | 8,4 | x |  |  |  |
| 6 | Набавка и уградња, узиђивање WC испирача за WC шољу (на додир) у зид. | Ком | 2 | x |  |  |  |
| 7 | Набавка и уградња WC шоља од материјала отпорних на ломљење (прохром) са повезивањем у зид. | Ком | 2 | x |  |  |  |
| 8 | Набавка и уградња посебних кревета израђених од метала који се фиксирају за под или зид просторије са комплет постељином | Ком | 2 | x |  |  |  |
| 9 | Припрема и заштита бетонских зидова од влаге хидроизолационим премазом (на местима где је то потребно) и кречење белом бојом у два премаза свих просторија у сутерену. | м2 | 194 | x |  |  |  |
| 10 | Набавка и уградња малих LED рефлектора од 50W у затвореном предпростору са уграђеним кабловима у бетонски зид (невидљиво). | Ком | 3 | x |  |  |  |
| 11 | Замена дела старог оштећеног прикључка за воду (металне цеви 3/4 col заменити пластичним) | м1 | 14 | x |  |  |  |
| 12 | Набавка и уградња, по стандарду, хидроизолованог резервоара запремине 10 тона за лож уље | Ком | 1 | x |  |  |  |

| Укупна вредност понуде изражена у динарима без ПДВ-а: |  |
| --- | --- |
| Словима: |
| Износ ПДВ: |  |
| Укупна вредност понуде изражена у динарима са ПДВ-ом |  |
| Словима: |

Датум: _______________                                                 ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА’’

М.П.             __________________________________

III

У обрасцу 10. конкурсне документације- ''Техничке карактеристике (технички опис радова) предмета јавне набавке бр. 404/1-23/2013-02, на сtрани 26, у трећем пасусу, уместо број ''13'', уписује се број ''12''.

## IV

ПРОДУЖАВА СЕ рок за подношење понуда у поступку поступку јавне набавке мале вредности радова- aдаптација и поправка службених просторија у Полицијској станици Књажевац за задржавање лица према којима је изречена мера задржавања због угрожавања безбедности саобраћаја

Рок за подношење понуда је 16.12.2013. године (понедељак) до 12,00 часова. На полеђини коверте се наводи назив, контакт особа, број телефона и адреса понуђача.

Отварање понуда обавиће се дана 16.12.2013. године (понедељак) у 12,30 часова у просторијама Општине Књажевац, улица Милоша Обилића 1, Књажевац.

## IV

Допуну Конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки и интернет презентацији општине Књажевац и доставити потенцијалним понуђачима.

Комисија за спровођење поступка јавне набавке мале вредности радова- aдаптација и поправка службених просторија у Полицијској станици Књажевац за задржавање лица према којима је изречена мера задржавања због угрожавања безбедности саобраћаја